## Slide 1: Команды ассемблера - 5

## Slide 2: Команды умножения
mul множитель ; умножение беззнаковых чисел
imul множитель ; умножение знаковых чисел
длины множимого и множителя должны быть равны:
в команде указывается только множитель, который может быть или регистром или ячейкой памяти;
множимое всегда находится в аккумуляторе (AX):
для записи произведения (результата) используется в 2 раза больше байт, чем у множителя.
Операнд | Действие | Результат | Расширение
байт | AL * операнд | AX | AH
слово | AX * операнд | DX, AX | DX
двойное слово | EAX * операнд | EDX, EAX | EDX

## Slide 3: Команды умножения
После MUL флаги CF и OF равны нулю, если старшая половина произведения равна 0, в противном случае оба флага равны 1.
После IMUL флаги CF и OF равны нулю, если старшая половина содержит только расширение знака, в противном случае оба флага равны 1.
Остальные флаги после этих команд неопределенны.
Ограничения.
В командах нельзя указывать непосредственный операнд – его нужно предварительно загрузить в регистр или ячейку памяти.
mov bx, 10
mul bx
Длина операндов при умножении должна быть равной. При умножении операндов разной длины меньший нужно расширить до длины большего. При беззнаковом умножении нулями, при знаковом – командами знакового расширения или movsx.
mov AL, bb
cbw ; или sub AH, AH
mul ww ; mul ww

## Slide 4: Команды умножения. Примеры
Пример 1.
mov AL, 37
mov BL, 5
imul BL
АХ будет содержать 00B9h (+185), при этом CF = 1 и OF = 1, т.к. регистр АН содержит значение (все нули).
Пример 2.
mov AL, -37
mov BL, 5
imul BL
После выполнения операции умножения регистр АХ содержит 0FF47h (-1S5). Поскольку в регистре АН содержится расширение знака регистра AL (OFFh), то флаги имеют нулевые значения: CF = О, OF = 0.

## Slide 5: Команды деления
div делитель ; деление беззнаковых чисел
idiv делитель ; деление знаковых чисел
Делимое всегда находится в аккумуляторе или аккумуляторе с расширением;
Делитель задается операндом команды, размер которого в 2 раза меньше размера делимого (в байтах);
Частное от деления помещается в младшую часть делимого;
Остаток от деления помещается в старшую часть делимого.
Операнд | Делимое | Частное | Остаток | Диапазон частного
1 байт | AX | AL | AH | div – 0..255 idiv – -128..127
2 байта | DX:AX | AX | DX | div – 0..65535 idiv – -32768..32767
4 байта | EDX:EAX | EAX | EDX | 

## Slide 6: Команды деления
Состояние флагов после выполнения деления неопределенно.
При использовании команд div и idiv может возникнуть переполнение, что вызывает прерывание (деление на ноль, слишком большое частное).
Чтобы избежать переполнения, нужно следовать таким правилу: модуль делителя должен быть меньше модуля старшей части делимого. Эту проверку нужно выполнять перед командой деления.
Операция деления | Делимое | Делитель | Частное
Слово на байт | 0123h | 01h | (1) 23h
Двойное слово на слово | 0001 4926h | 01h | (1) 4026h

## Slide 7: Команды деления. Проверка
Пример. Деление беззнаковых чисел.
dataseg
DIVISOR DB ?
codeseg
cmp AH, DIVISOR
jb overflow
div DIVISOR
overflow:
< обработчик переполнения>
Для команды idiv необходимо учитывать, что либо делимое, либо делитель может быть отрицательным, а так как сравниваются абсолютные значения, нужно использовать команду neg для временного преобразования отрицательного значения в положительное.
Если при этом отрицательное делимое занимает 2 регистра, преобразование знака нужно выполнять вручную: сначала инвертировать биты, а затем прибавить 1 к полученному числу.
Пример. Преобразование знака делимого в DX:AX.
not DX ; инвертирование битов в DX
not AX ; инвертирование битов в АХ
add AX, l ; прибавление 1 к АХ
adc DX, 0 ; прибавление переноса к DX

## Slide 8: Умножение многоразрядных чисел
Умножение чисел большой разрядности может привести к появлению результата, разрядность которого не может поместиться в пару регистров EDX:EAX (RDX:RAX).
В таких случаях умножение может быть реализовано по принципу умножения в столбик по следующей схеме:

## Slide 9: Умножение многоразрядных чисел. Пример
Пример. Умножение двух двойных слов с получением 64-разрядного результата с использованием 16-разрядных регистров.
Исходные операнды:
CX, BX – первый множитель,
DX, AX – второй множитель.
Результат записывается в 4 регистра: DX, CX, BX, AX.
dataseg
HI_M dw ? ; для сохранения ст. части операнда
LO_M dw ? ; для сохранения мл. части операнда
HI_PP1 dw ? ; ст. часть 1 промеж. произведения
LO_PP1 dw ? ; мл. часть 1 промеж. произведения
HI_PP2 dw ? ; ст. часть 2 промеж. произведения
LO_PP2 dw ? ; мл. часть 2 промеж. произведения
HI_PP3 dw ? ; ст. часть 3 промеж. произведения
LO_PP3 dw ? ; мл. часть 3 промеж. произведения
HI_PP4 dw ? ; ст. часть 4 промеж. произведения
LO_PP4 dw ? ; мл. часть 4 промеж. произведения

## Slide 10: Умножение многоразрядных чисел. Пример
codeseg
mov LO_M, AX ; сохраняем мл. часть 2 операнда
mov HI_M, DX ; сохраняем ст. часть 2 операнда
mul BX ; DX,AX  A*B
mov LO_PP1, AX ; сохраняем произведение
mov HI_PP1, DX ; --
mov AX, HI_M ; AXD
mul BX ; DX,AX  D*B
mov LO_PP3, AX ; сохраняем произведение
mov HI_PP3, DX ; --
mov AX, LO_M ; AXA
mul CX ; DX,AX  A*C
mov LO_PP2, AX ; сохраняем произведение
mov HI_PP2, DX ; --
mov AX, HI_M ; AXD
mul CX ; DX,AX  D*C
mov LO_PP4, AX ; сохраняем произведение
mov HI_PP4, DX ; --
mov AX, LO_PP1 ; мл. часть результата в AX
mov BX, HI_PP1 ; вычисляем вторую часть результата в BX
add BX, LO_PP2 ; добавляем мл. часть 2 произведения
adc HI_PP2, 0 ; добавляем перенос в ст. часть произведения 2
add BX, LO_PP3 ; добавляем мл. часть 3 произведения
; BX готов

## Slide 11: Умножение многоразрядных чисел. Пример
adc HI_PP3, 0 ; добавляем перенос в ст. часть произведения 3
mov CX, HI_PP2 ; вычисляем третью часть произведения в CX
add CX, HI_PP3 ; добавляем ст. часть произв.3
adc HI_PP4, 0; ; добавляем перенос к ст. части произв.4
add CX, LO_PP4 ; CX готов
mov DX, HI_PP4 ; DXст. часть произв.4
adc DX, 0 ; DX готов

## Slide 12: Двоично-десятичная арифметика
Форматы представления двоично-десятичных чисел:
Числа в формате ASCII,
Неупакованные двоично-десятичные числа (BCD-числа),
Упакованные двоично-десятичные числа.
Формат ASCII:
ввод чисел с консоли или вывод на какое-либо устройство (дисплей или принтер);
старший (левый) полубайт каждого байта содержит значение 3h;
младший (правый) полубайт — значение десятичного разряда.
Пример. 6591 - 36353931h.
Неупакованный двоично-десятичный формат.
левые полубайты таких чисел установлены в 0;
операции выполняются медленнее, чем над двоичными числами.
можно легко организовать обработку чисел большой разрядности.
Пример. 6591 - 06050901h.
Упакованный двоично-десятичный формат.
каждый байт содержит две десятичные цифры по 4 бита каждая.
Пример. 6591 - 6591h.

## Slide 13: Арифметика BCD и ASCII-чисел. Сложение
Сложение одноразрядных ASCII чисел выполняется в 3 этапа:
Сложение командой add/adc, результат должен быть в AX.
Коррекция регистра AX командой aaa. Результат – в AX правильное неупакованное двузначное BCD-число.
Установка значения 3 в старшие полубайты AX.
Пример.
dataseg
numl db 34h
num2 db 38h
codeseg
mov AL, num1
mov BL, num2
add AL, BL
aaa ; AX0102h
or AX, 3030h ; AX3132h

## Slide 14: Арифметика BCD и ASCII-чисел. Сложение
Для реализации сложения многоразрядных ASCII-чисел нужно организовать цикл, складывающий соответствующие разряды от младших к старшим с учетом переноса.
dataseg
num1 db ‘0037’
num2 db ‘0986’
len dw 4
sum db 4 dup (?)
codeseg
mov CX, len
clc ; Очистка флага переноса
mov BX, CX
begin: dec BX ; Смещение последней складываемой цифры
mov AL, byte ptr num1[BX]
adc AL, byte ptr num2[BX] ; сложение двух ASCII-цифр
aaa ; коррекция AX
mov byte ptr sum[BX], AL ; запись рез-та в соотв. Байт
loop begin
or dword ptr sum, 30303030h ; переход к ASCII-числу в SUM

## Slide 15: Арифметика BCD и ASCII-чисел. Вычитание
Вычитание одноразрядных ASCII чисел выполняется в 3 этапа:
Вычитание командой sub/sbb, результат должен быть в AX.
Коррекция регистра AX командой aas. Результат – в AX правильное неупакованное двузначное BCD-число.
Установка значения 3 в старшие полубайты AX.
Пример.
dataseg
numl db ‘4’
num2 db ‘8’
codeseg
mov AL, num1
mov BL, num2
sub AL, BL
aas ; AXFF04h – отрицательный результат
or AX, 3030h ; AX3F34h
Для реализации вычитания многоразрядных ASCII-чисел нужно организовать цикл, вычитающий соответствующие разряды от младших к старшим с учетом флага переноса (заема).

## Slide 16: Арифметика BCD и ASCII-чисел. Умножение
Умножение одноразрядных ASCII чисел выполняется в 4 этапа:
Преобразование ASCII-чисел в BCD-числа.
Умножение командой mul, результат должен быть в AX.
Коррекция регистра AX командой aam. Результат – в AX правильное неупакованное двузначное BCD-число.
Установка значения 3 в старшие полубайты AX.
Пример.
dataseg
numl db ‘4’
num2 db ‘8’
codeseg
mov AL, num1
mov BL, num2
and AL, 0Fh
and BL, 0Fh
mul BL
aam ; AX0302h – отрицательный результат
or AX, 3030h ; AX3332h
Для реализации умножения многоразрядных ASCII-чисел нужно организовать цикл умножения «в столбик» с получением промежуточных произведений и их последующим сложением.

## Slide 17: Арифметика BCD и ASCII-чисел. Деление
Деление одноразрядных ASCII чисел выполняется в 4 этапа:
Преобразование ASCII-чисел в BCD-числа.
Коррекция двухбайтового делимого в регистре AX командой aad.
Деление командой div. Результат – в AL неупакованное двузначное BCD-число – частное, в AH неупакованное BCD-число – остаток.
Установка значения 3 в старшие полубайты AX.
Пример.
dataseg
numl db ‘34’
num2 db ‘8’
codeseg
mov AX, num1
mov BL, num2
and AX, 0F0Fh
and BL, 0Fh
aad
div BL ; AL04h, AH02h
or AX, 3030h ; AX3234h
Деление многоразрядных чисел выполняется методом «в столбик» или последовательностью вычитаний.

## Slide 18: Арифметика упакованных чисел. Сложение
С упакованными двоично-десятичными числами можно выполнять только операции сложения и вычитания, после которых необходимо выполнить коррекцию.
daa – десятичная коррекция для сложения. Преобразует двоичный результат выполнения команд add и adc в регистре AL в упакованное десятичное число.
Пример.
dataseg
op1 db 32h
op2 db 59h
codeseg
mov AL, op1
add AL, op2 ; AL8Bh
daa ; AL91h
Если после выполнения команды daa флаг CF=1, произошел перенос единицы из старшего разряда.

## Slide 19: Арифметика упакованных чисел. Вычитание
das – десятичная коррекция для вычитания. Преобразует двоичный результат выполнения команд sub и sbb в регистре AL в упакованное десятичное число.
Пример.
op1 db 32h
op2 db 59h
codeseg
mov AL, op2
sub AL, op1 ; AL27h
das ; AL27h
Если после выполнения команды das флаг CF=1, произошел заем единицы в старший разряд.

## Slide 20: Команды модификации флагов
Изменение флага CF
CLC – обнулить флаг CF: CF0.
STC – установить флаг CF: CF1.
CMC – инвертировать флаг CF: CFCF xor 1.
Флаг направления DF
Используется при обработке строк и определяет направление обработки (0– обработка от меньших адресов к большим, 1 – наоборот).
CLD – обнулить флаг DF: DF0.
STD – установить флаг DF: DF1.
Флаг прерывания IF
Определяет реакцию системы на прерывания от внешних устройств (0– прерывания игнорируются, 1– процессор реагирует на прерывания).
CLI – обнулить флаг IF: IF0.
STI – установить флаг IF: IF1.

## Slide 21
Преобразование двоичных чисел при вводе
Преобразование двоичных чисел при выводе
Преобразование десятичных чисел при вводе
Преобразование десятичных чисел при выводе
Символьная обработка

## Slide 22: Преобразование двоичных чисел при вводе
Для переменной размером 1 байт:
for i:=1 to 8
if [вх_буфер] = ‘0’ then CF=0;
else CF = 1;
rcl результат, 1;
вх_буфер++;
end for
AL – регистр для ввода;
DI – адрес начала вх_буфера;
CX – счетчик;
mov CX, 8
st_loop: cmp byte ptr [DI], ‘0’
je C1
stc
jmp e_loop
C1: clc
e_loop: rcl AL, 1
inc DI
loop st_loop

## Slide 23: Преобразование двоичных чисел при выводе
Для переменной размером 1 байт:
for i:=1 to 8
сдвиг_влево на 1;
if CF=1 then [вых_буфер] = ‘1’;
else [вых_буфер] = ‘0’;
вых_буфер++;
end for
AL – число для вывода;
DI – адрес начала вых_буфера;
CX – счетчик;
mov CX, 8
st_loop: rol AL, 1
jc C1
mov byte ptr [DI], ‘0’
jmp e_loop
C1: mov byte ptr [DI], ‘1’
e_loop: inc DI
loop st_loop

## Slide 24: Преобразование десятичных чисел при вводе
mov DI, 0
cmp byte ptr [SI], ‘-’
je neg_v
cmp byte ptr [SI], ‘+’
je pos_v
jmp st_digit
neg_v: mov DI, 1
dec CX
inc SI
jmp st_digit
pos_v: mov DI, 0
dec CX
inc SI
st_digit: mov AX, 0
st_loop: mul BX; рез=DX:AX
mov DH, 0
mov DL, [SI]
and DL, 0Fh
add AX, DX
inc SI
loop st_loop
cmp DI, 1
jne end_w
neg AX
end_w: ...
Знаковое число от -32768 до +32767 (16 битов). Число символов = длине буфера ввода. Проверка на ошибку не выполняется
признак = 0;
if [вх_буфер]==‘-’ then
признак = 1;
вх_буфер++; длина_строки--;
else if [вх_буфер]==‘+’ then
признак = 0;
вх_буфер++; длина_строки--;
end if
end if
результат = 0;
for i=1 to длина_строки
результат = результат * 10;
результат = результат +
+ ASCII_2_BIN([вх_буфер]);
вх_буфер++;
end for
if признак=1 then
результат = - результат;
end if
AX – регистр для ввода;
SI – адрес начала вх_буфера;
CX – число символов во вх_буфере;
BX= 10 – константа для умножения;
DI – признак;

## Slide 25: Преобразование десятичных чисел при выводе
mov CX, 6
cl_field: mov byte ptr [SI], ‘ ‘
inc SI
loop cl_field
dec SI
mov DI, 0
cmp AX, 0
jg st_loop
mov DI, 1
neg AX
st_loop: xor DX, DX
div BX; рез=DX,AX
add DL, ‘0’
mov [SI], DL
dec SI
cmp AX, 0
jz end_w
jmp st_loop
end_w: cmp DI, 1
jne end_w1
mov byte ptr [SI], ‘-’
end_w1: ...
Знаковое число от -32768 до +32767 (16 битов). Число знакомест = 6 (с учетом возможного знака). Ведущие нули не выводятся
for i=1 to 6
[вых_буфер] = ‘ ‘;
вых_буфер++;
end for
вых_буфер--;
признак = 0;
if число<0 then
признак = 1;
число = -число;
end if
do
(число, остаток) = число /10;
[вых_буфер] = BIN_2_ASCII(остаток);
вых_буфер--;
while (число<>0);
if признак=1 then
[вых_буфер] = ‘-’;
end if
AX – число для вывода;
SI – адрес начала вых_буфера;
BX= 10 – константа для деления;
DI – признак;