## Slide 1: Математический сопроцессор

## Slide 2: ФОРМАТЫ ДАННЫХ СОПРОЦЕССОРА
двоичные целые числа длиной 16, 32 и 64 бита;
упакованные целые десятичные числа длиной до 9 байт (могут содержать до 18 десятичных цифр);
вещественные числа в коротком (32 бита), длинном (64 бита) и расширенном (80 бит) форматах;
специальные численные значения:
  денормализованные вещественные числа;
  нуль;
  положительные и отрицательные значения бесконечности:
  нечисла;
  неопределенности и неподдерживаемые форматы.

## Slide 3: ДВОИЧНЫЕ ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА
Формат | Размер (байт) | Диапазон
Целое слово | 2 | -32768..32767
Короткое целое | 4 | -2▪109.. 2▪109
Длинное целое | 8 | -9▪1018.. 9▪1018
Сопроцессор переводит целые числа в вещественный формат и обрабатывает в вещественном формате.
Целые числа могут обрабатывать только команды, второй буквой которых является I.

## Slide 4: УПАКОВАННЫЕ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЕ ЧИСЛА
Содержат не более 18 цифр.
Задаются директивой описания данных DT (20 байт).
Старший байт этого поля игнорируется.
Старший бит этого байта хранит знак числа.
Сопроцессор может только загрузить и выгрузить числа в упакованном формате, вся обработка ведется в вещественном формате.
Пример.
DT d17d16d15d14d13d12d11d10d9d8d7d6d5d4d3d2d1d0

## Slide 5: ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛА
Основной формат сопроцессора.
Представляются в виде мантиссы (M) и порядка (p):
Мантисса должна быть нормализована, т.е. удовлетворять соотношению 1 ≤ M < 2.
  Следствие нормализованности - в мантиссе всегда есть единичная целая часть.
  Следствие нормализованности – для любого вещественного числа существует только одно число с нормализованной мантиссой.
Порядок p представляется неотрицательной характеристикой q:
  q = p + фиксированное смещение/
Для каждого вещественного формата установлено свое значение фиксированного смещения.

## Slide 6: Форматы вещественных чисел
Короткий (4 байта).
Длинный (8 байт).
Расширенный (10 байт) – внутренний формат сопроцессора..
Формат числа | Короткий | Длинный | Расширенный
Диапазон значений | 10-38..1038 | 10-308..10308 | 10-4392..104392
Диапазон характеристик | 0..255 | 0..2047 | 0..32767
Значение фиксированного смещения | +127 | +1023 | +16383
Диапазон порядков | -126..+127 | -1022. . +1023 | -16382 .. +16383
Директива описания данных в программе | DD | DQ | DT

## Slide 7: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Денормализованные вещественные числа.
Это числа по модулю меньше минимального нормализованного числа.
Очень маленькие числа, расположенные между нулем и нормализованными числами.
Нуль.
Может иметь знак – положительный или отрицательный.

## Slide 8: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Бесконечность.
Может иметь знак – положительная или отрицательная.
Нечисла.
Сигнальные нечисла. Сопроцессор не формирует их. Они загружаются программистом для вызова исключительной ситуации.
Тихие (спокойные) нечисла. Формируются сопроцессором при выполнении операции, где один из операндов - тихое нечисло.

## Slide 9: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Неопределенность.
Является частным случаем тихого нечисла
Формируется как маскированная реакция сопроцессора на исключение недействительной операции.
Неподдерживаемое число.
Это все числа, которые не являются нормализованными числами или специальными значениями.

## Slide 10: АРХИТЕКТУРА СОПРОЦЕССОРА
Стек регистров сопроцессора. Регистры R0..R7 – предназначены для хранения вещественных операндов. Каждый регистр содержит 80 бит (0-63 – мантисса, 64-78 – порядок, 79 – знак числа). Оптимизированы на реализацию вычислений с использованием обратной польской записи.
Служебные регистры SWR, CWR и TWR длиной 16 бит каждый.
  SWR – регистр состояния сопроцессора. Содержит информацию о текущем состоянии сопроцессора, указывает, какой из регистров R0..R7 является вершиной стека сопроцессора, какие исключения возникли после выполнения последней команды и каковы особенности ее выполнения. Аналог регистра флагов центрального процессора.
  CWR – управляющий регистр сопроцессора. С помощью его полей можно регулировать точность выполнения вычислений, управлять округлением, маскировать исключения.
  TWR – регистр слова тегов. Используется для контроля за состоянием каждого из регистров R0..R7. Каждому из регистров стека сопроцессора в регистре TWR отведено по 2 бита: 0, 1 – R0; 2, 3 – R1 и т.д.
Регистры указателей DPR и IPR длиной по 48 бит каждый.
  Используются при обработке исключительных ситуаций.
  DPR – регистр указателя данных. Хранит адрес операнда команды, вызвавшей исключение.
  IPR – регистр указателя команды. Хранит адрес команды, вызвавшей исключение.

## Slide 11: АРХИТЕКТУРА СОПРОЦЕССОРА

## Slide 12: СТЕК СОПРОЦЕССОРА
Физические регистры R0..R7.
Размерность регистра – 80 бит.
Тип данных – расширенный вещественный формат.
Организован по принципу кольца.
Вершина стека является плавающей и перемещается после записи операнда в вершину.
Команды сопроцессора оперируют логическими номерами регистров, относительно вершины: ST(0), ST(1)...ST(7).
ST(0)- вершина стека.
Каждому регистру R0..R7 соответствуют 2 бита регистра тегов TWR, характеризующие его состояние:
00 – регистр занят допустимым ненулевым значением,
01 – регистр содержит ноль,
10 – регистр содержит одно из специальных значений, кроме нуля,
11 – регистр пуст и в него можно записать число.

## Slide 13: РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ SWR
Бит | Обозначение | Назначение
0 | IE | Недействительная операция
1 | DE | Денормализованный операнд
2 | ZE | Ошибка деления на нуль
3 | OE | Ошибка переполнения – выход порядка за максимально допустимый диапазон значений
4 | UE | Ошибка антипереполнения (результат слишком маленький)
5 | PE | Ошибка точности – округление числа при выходе за пределы разрядной сетки
6 | SF | Ошибка работы стека сопроцессора. 1 – возникла одна из исключительных ситуаций PE, UE или IE, выполнена попытка записи в заполненный стек или чтения из пустого стека.
7 | ES | Суммарная ошибка работы сопроцессора. 1 – возникла любая из шести исключительных ситуаций (биты 0-5).
8 | C0 | Код условия
9 | C1 | Код условия
10 | C2 | Код условия
11-13 | TOP | Номер физического регистра R0..R7, который является текущей вершиной стека
14 | C3 | Код условия
15 | B | Бит занятости. 1 – сопроцессор выполняет команду или происходит прерывание от основного процессора. 0 – сопроцессор свободен

## Slide 14: РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ CWR
Бит | Обозначение | Назначение
0 | I | Маски исключений. Предназначены для маскирования исключительных ситуаций, возникновение которых фиксируется битами 0-5 регистра SWR. 1 – соответст-вующее исключение обрабатывается самим сопроцессором. 0 – при возникновении исключения возбуждается прерывание 10h, обработчик которого должен быть написан программистом.
1 | D | 
2 | Z | 
3 | O | 
4 | U | 
5 | P | 
6 | Зарезервировано | 
7 | IEM | Маска разрешения прерываний. 1 – даже при возникновении незамаскированного исключения (бит 0 -5 равен 0) прерывание не возбуждается.
8-9 | PC | Поле управления точностью: 00 –мантисса занимает 24 бита, 10 – мантисса занимает 53 бита, 11 – мантисса занимает 64 бита.
10-11 | RC | Поле управления округлением: 00 – округление по обычным правилам, 01 – округление в меньшую сторону, 10 – округление в большую сторону, 11 – отбрасывание дробной части результата (используется в операциях целочисленной арифметики).
13-15 | Зарезервировано | 

## Slide 15: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦП И СОПРОЦЕССОРА
ЦП и сопроцессор работают параллельно.
Очередная команда поступает одновременно и в ЦП и в сопроцессор.
Если команда требует данных, ЦП извлекает их и выставляет на шину.
Далее ЦП начинает декодировать следующую команду.
Если команда требует данных, сопроцессор обращается к шине, получает данные и начинает выполнять команду.
Необходима синхронизация ЦП и сопроцессора, т.к. ЦП быстрее обрабатывает команды сопроцессора.
До процессоров 486 синхронизация выполнялась вручную программистом командами WAIT/FWAIT.
Начиная с модели 486 команда WAIT/FWAIT введена в большинство команд сопроцессора, что обеспечивает его синхронизацию с ЦП.

## Slide 16: ПОСТРОЕНИЕ ОБРАТНОЙ ПОЛЬСКОЙ ЗАПИСИ
Рассматриваем поочередно каждый символ: 1. Если этот символ - операнд, то помещаем его в выходную строку. 2. Если символ - знак операции (+, -, *, / ), то проверяем приоритет данной операции. Операции умножения и деления имеют наивысший приоритет. Операции сложения и вычитания имеют меньший приоритет. Наименьший приоритет имеет открывающая скобка. Получив один из этих символов, мы должны проверить стек:
а) Если стек пуст, или находящиеся в нем символы имеют меньший приоритет, чем приоритет текущего символа, то помещаем текущий символ в стек. б) Если символ, находящийся на вершине стека имеет приоритет, больший или равный приоритету текущего символа, то извлекаем символы из стека в выходную строку до тех пор, пока выполняется это условие; затем переходим к пункту а).
3. Если текущий символ - открывающая скобка, то помещаем ее в стек. 4. Если текущий символ - закрывающая скобка, то извлекаем символы из стека в выходную строку до тех пор, пока не встретим в стеке открывающую, которую следует просто уничтожить. Закрывающая скобка также уничтожается.
Если вся входная строка разобрана, а в стеке еще остаются знаки операций, извлекаем их из стека в выходную строку.

## Slide 17: ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ ПОЛЬСКОЙ ЗАПИСИ
Пример.
Выражение: (a+b)*(c+d)-e.
ОПЗ: ab+cd+*e-.
Алгоритм вычисления:
1. Если очередной символ входной строки - операнд, то помещаем его в вершину стека. 2. Если очередной символ - знак операции, то извлекаем из стека два верхних операнда, выполняем над ними операцию, результат помещаем в вершину стека. Когда вся входная строка будет разобрана в стеке должно остаться одно число, которое и будет результатом данного выражения.
Стек сопроцессора оптимизирован именно под этот алгоритм!