## Slide 1: Микропроцессор Intel 8086

## Slide 2: Программная модель микропроцессора 8086
Регистры общего назначения
АЛУ
УУ
RSW
Сегментные регистры
Указатель команд
1
2
3
4
Очередь команд (4 команды)
Управление шиной

A/D
(20/16)
Шина
Операционное устройство (ОУ)
Шинный интерфейс (ШИ)
Индексные регист-ры и указатели
Регистр флагов

## Slide 3: Регистры процессора
Регистры общего назначения;
Индексные регистры и указатели;
Регистр флагов;
Сегментные регистры;
Указатель команд.

## Slide 4: Регистры общего назначения
AH
AL
BH
BL
CH
CL
DH
DL
31
16
15
8
7
0
32 бита
16 бит
8 бит
EAX
EBX
ECX
EDX
AX
AH/AL
BX
CX
DX
BH/BL
CH/CL
DH/DL
64 бита
RAX
RBX
RCX
RDX
63

## Slide 5: Индексные регистры и указатели
SI
DI
BP
SP
31
16
15
8
7
0
32 бита
16 бит
ESI
EDI
EBP
ESP
SI
DI
BP
SP
64 бита
RSI
RDI
RBP
RSP
63

## Slide 6: Регистр флагов
Бит № | ИмяФлага | Назначение
0 | CF | Флаг переноса. Был ли перенос из или заем в старший разряд.
1 | PF | Флаг четности. 1, если результат операции содержит четное количество единиц.
4 | AF | Флаг вспомогательного переноса
6 | ZF | Флаг нуля. 1, если результат операции равен 0.
7 | SF | Флаг знака. Показывает знак результата операции (1- отрицательный, 0-положительный)
8 | TF | Флаг трассировки. Обеспечивает возможность работы процессора в пошаговом режиме.
9 | IF | Флаг внешних прерываний. Если IF=1, прерывание разрешается, IF=0 – блокируется.
10 | DF | Флаг направления. Используется командами обработки строк. DF=1 – прямое направление (от меньших адресов к большим). DF=0 – обратное направление
12 | OF | Флаг переполнения.

## Slide 7: Сегментные регистры
Имя сегм. регистра | Назначение
CS | Регистр сегмента кода. Содержит начальный адрес сегмента кода.
DS | Регистр сегмента данных.
SS | Регистр сегмента стека.
ES | Дополнительный сегментный регистр.
FS, GS | Дополнительные сегментные регистры, появившиеся в более поздних поколениях процессоров

## Slide 8: Организация памяти
Физическая память – память на шине процессора.
Адресное пространство – определяется разрядностью шины адреса.
Логический адрес – адрес, используемый в программе.
Диспетчер памяти – аппаратный механизм для доступа к памяти.
Процессор может работать в 2 режимах: реальном и защищенном.
Для программиста имеется 2 основных вида моделей памяти:
  Сегментная модель реального режима.
  Плоская модель защищенного режима.

## Slide 9: Сегментная адресация памяти
Aseg
0000
15
0
Aoffset
15
0
+
ЛА
19
0
- исполнительный адрес (EA)

## Slide 10: Выборка команды из памяти
CS
0000
15
0
IP
15
0
+
ЛА
19
0

## Slide 11: Обращение к данным
DS
0000
15
0
Offset
15
0
+
ЛА
19
0

## Slide 12: Обращение к стеку
SS
0000
15
0
SP
15
0
+
ЛА
19
0

## Slide 13: Обращение к доп. сегментам
ES (FS, GS)
0000
15
0
Offset
15
0
+
ЛА
19
0

## Slide 14: Пример
Адрес начала сегмента данных DS=2320h. В начале сегмента данных расположены 2 переменные: A (2 байта) и B (4 байта).
Найти:
ЛА переменной C[], расположенной в данном сегменте следом за этими переменными и представить его в виде DS:Offset.
Если непосредственно за сегментом данных расположен сегмент кода, то каким может быть максимальный размер переменной C[], чтобы не выйти за пределы сегмента данных в случаях:
  CS=2400h;
  CS=3400h.
Каково будет смещение при попытке обращения к элементу массива C[] с номером 65522 , предполагая что каждый эл-т занимает 1 байт.

## Slide 15: Хранение данных
При хранении данных в памяти младшие байты хранятся по младшему адресу, а старшие – по старшему (little endian).
Пример. Число 0401h длина 2 байта. Адрес 4806h. Содержимое памяти:
01
4805h
04
4806h
4807h
4808h
Это свойство полностью автоматизировано, поэтому при загрузке слова по адресу 4806h в регистр AX, он будет иметь вид:
04
01
AX
AH
AL